附件：

乐山市中心城区声环境功能区划分方案

（征求意见稿）

为改善和提高城市环境质量，维护居民生活、学习和工作场所的安静，合理划分我市城市声功能区，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和生态环境部、四川省生态环境厅有关工作要求，结合乐山市城市建设现状和未来发展规划，制定本方案。

一、适用范围

本区划方案划分了乐山市中心城区范围的声环境功能区类别，适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）和环境噪声排放标准规定的各类区域。

二、区划范围

本次按照城市规划区范围对乐山市规划区范围内声环境功能区进行调整划分，包括市中区、沙湾区、五通桥区全部行政管辖区的范围，合计总面积1916平方千米。

三、适用时段

本区划适用的昼间、夜间时段分别为：昼间6:00—22:00，夜间22:00—次日6:00。

四、声环境功能区划分类别

实现环境科学管理的首要任务是进行环境功能区划，声环境功能区划是以城市规划为指导，按区域规划用地的主导功能、用地现状将其划分为若干个噪声单元，以便详细研究不同噪声单元现状情况，从而对不同区划提出不同的噪声控制目标和管理对策，实现有效地控制噪声污染程度和范围，提高声环境质量的目的。

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，声环境功能区的划分类型和各类型的噪声限值如表1所示：

表1  声环境功能区类别及环境噪声限      单位：分贝

| 声环境功能区类别 | 包含的区域 | 时段 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 0类 | 康复疗养区等特别需要安静的区域 | 50 | 40 |
| 1类 | 以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域 | 55 | 45 |
| 2类 | 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 | 60 | 50 |
| 3类 | 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)内河航道两侧区域 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 铁路干线两侧区域 | 70 | 60 |

四、声环境功能区划分方案

根据乐山市城市现状布局、总体规划及城市发展的需求，声环境功能区划分将对乐山市噪声管理工作起重要的指导作用，能有效地控制噪声污染的程度和范围，提高声环境质量。所划定声环境功能区与《声环境质量标准》（GB3096-2008）中0、1、2、3、4类类别相对应，并执行相应类别噪声标准值。

乐山市规划区总面积约为1916km2，其中约1619km2为乡村、农田、荒地、河流等区域，该部分区域暂未规定明确的功能区属性，只参照1类标准执行及管理，待建设用地规划功能明确之后，按照规划用地性质参照相应功能属性确定。本次声环境功能区划分无0类功能区；1类功能区共有17个地块单元，总面积157.32km2；2类功能区共有40个地块单元，总面积107.47km2；3类功能区共有11个地块单元（含乐山机场），总面积31.90km2；0-3类功能区面积合计296.69km2。4a类功能区含有8条高速公路，6条国省干道，14条城市快速路，99条城市主干路及152条城市次干路，3条水运航线；6个公路场站，4个物流中心，15个公交换乘枢纽，3个港口。4b类功能区含8条铁路及6个铁路场站。

表2  乐山市声环境功能区划分结果

| 功能区类别 | 片区简称 | 面积（km2） | 区域范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类区 | 平羌小三峡 | 49.98 | 景区范围 |
|  | 绿心 | 11.09 | 绿心范围 |
|  | 碧山湖森林公园 | 2.62 | 公园范围 |
|  | 乐山大佛景区1 | 1.29 | 景区范围 |
|  | 乐山大佛景区2 | 4.61 | 景区范围 |
|  | 乐山大佛景区3 | 7.69 | 景区范围 |
|  | 西坝桫椤峡景区 | 10.45 | 景区范围 |
|  | 小西湖景区1 | 2.49 | 景区范围 |
|  | 小西湖景区2 | 2.75 | 景区范围 |
|  | 美女峰森林公园1 | 22.48 | 公园范围 |
|  | 美女峰森林公园2 | 11.95 | 公园范围 |
|  | 美女峰森林公园3 | 5.98 | 公园范围 |
|  | 韦高山景区 | 2.34 | 景区范围 |
|  | 美女峰森林公园4 | 4.83 | 公园范围 |
|  | 美女峰森林公园5 | 11.15 | 公园范围 |
|  | 岷江东岸片区 | 3.33 | 西至岷江，北至大柏果树（含），东至S305省道-桃园路一线，南至乐山乐佛足球训练基地（不含） |
|  | 老城+肖坝大学城片区 | 3.09 | 北至绿心公园-竹公溪一线，东至肖坝路，西至峡尾河，南至峡尾河-大渡河一线 |
|  | 杨柳居住区 | 1.83 | 北至五通岷江大桥，东至芒溪，西（南）至芒溪河 |
| 2类区 |  |  | 1类区、3类区、4类区以外区域 |
| 3类区 | 沙湾旧城工业区 | 3.27 | 北至女神路，西至S103省道一线，东（南）至大渡河 |
|  | 嘉农片区 | 4.79 | 工业园区边界 |
|  | 水口工业区 | 2.01 | 工业园区边界 |
|  | 安谷东工业区 | 0.90 | 工业园区边界 |
|  | 高新区工业区 | 0.61 | 高新西工业区及高新国有粮仓边界 |
|  | 竹根北部工业区 | 1.93 | 工业园区边界 |
|  | 竹根南部工业区 | 2.04 | 工业园区边界 |
|  | 共裕工业区 | 1.44 | 工业园区边界 |
|  | 五通桥现代高新制造产业 | 3.72 | 工业园区边界 |
|  | 五通桥现代高新制造仓储 | 1.65 | 工业园区边界 |
|  | 乐山机场 | 9.54 | 机场边界 |
| 4类区 | 4a类路线 | 乐山绕城高速公路 成乐高速 乐天高速 乐自高速 乐宜高速 乐西高速 乐汉高速 乐雅高速 G348 G213 S103 S215 S308 S429 乐北快速路 乐北快速路 乐峨快速路 成乐快速路 乐五快速路 峨嘉快速路 嘉港快速路 峨沙快速路 五沙快速路 乐沙快速路 乐高大道 沙高快速路 港北快速路 乐宜快速路 北通路 棉通大道 通牟大道 通棉路 龙游路 龙牟大道 嘉州大道 佛光路 进站大道 柏杨西路 柏杨中路 柏杨东路 人民西路 大桥西街 大桥东街 肖坝路 滨河路 杨湾南路 苏棉路 体育北路 乐峨路 石鼓中路 瑞云南路 水口路 临江西路 临江东路 乐高大道 乐高大道东段 双林路 苏西路 杨湾西路 德胜路 苏安大道 苏稽大道 苏水大道 青衣江路 秀水路 棉青大道 青衣路 竹中路 棉东路 | 通江路 吉祥路 长青路 乐青路 凤凰北路 凤凰中路 凤凰南路 绿心路 嘉定北路 嘉定中路 嘉定南路 土桥街 泊水街 关牟大道 桃源路 碧山路 迎宾大道 谷西路 安港大道 凌云路 九峰路 九峰北路 港北四路 港北二路 嘉港大道 港南三路 港南五路 港金路 牛金路 建设路 茶花路 城南路 石坝西路 石坝大道 踏福路 石福路 安金路 蔡水路 港西路 建业大道 高港大道 进港大道 西坝东路 五通大道 乐五路 交通路 文化街 建设西路 罗汉大道 沫东路 金广大道 苏沙路 沫若大道 南陵街 太平大道 沫中路 沫水路 杨湾中路 长虹路 陈村路 工农路 体育南路路 苏稽北路 苏东路 苏稽南路 石鼓北路 石鼓南路 新田南路 水口北路 峨眉河西路 | 水口中路 峨嵋河路 华光北路 普贤路 华光南路 水口西路 棉北路 棉中路 江公堰北路 江公堰南路 棉南路 嘉祥西路 中通北路 南通路 中通南路 城北路 牟中路 通江街 岷河南街 嘉祥路 茶坊西路 茶坊路 百福路 学堂小路 朝霞路 白雀路 青江路 绿心环路 张工桥街 人民东路 人民南路 叮咚街 海棠路 紫云后街 县街 府街 鼓楼街 学道街 谷北路 谷中路 茶山路 茶山东路 惠安东路 惠安路 沙嘴场街 苏中路 民营路 杨湾东路 稽东路 天河路 江东路 竹西路 竹东路 新竹路 龙青西路 龙青路 中通路 东通北路 东通南路 白燕路北段 白燕路南段 通悦路 天星路 安森美路 丛林路 学院路 若水路 沫水路 肖坝桥路 滨江路北段 | 滨江路中段 滨江路南段 园北路 翡翠路 紫荆路 东城路 青关路 牟东路 安西路 民主街 安东路 龙口路 天合路 碧水路 新竹路 港北六路 港北五路 港北三路 港北一路 港南一路 港南二路 冠英路 港南四路 港南六路 港华路 机场横路 机场纵路 通北路 通竹路 花盐街 花盐东街 通南路 西坝北路 西坝南路 安港一路 安港二路 港东路 岷江大道 竹根路 中心路 涌江路 环牛路 西坝路 罗汉东路 罗一路 罗二路 兴农路 乐嘉路 草坝路 龚电大道 姚中路 姚南路 金沙路 罗北一路 罗北二路 水罗路 罗嘉路 嘉北路 嘉农中路 铜河西路 沫江路 连岛路 环城路 尤埂路 尤埂南路 太碧中路 太平路 碧天路 平南路 瑞云路 | 与1类区相邻时，4a类功能区边界距离为路肩处外延50米；与2类区相邻时，4a类功能区边界距离为路肩处外延35米，与3类区相邻时，4a类功能区边界距离为路肩处外延20米 |
|  | 4a类场站 | 乐山市客运中心站 乐山联运汽车客运站 乐山肖坝客运站 沙湾汽车站 五通中心站 苏稽客运站 | 乐山棉竹物流中心 乐山沙湾物流中心 乐山市桥沟物流中心 乐山市保税物流中心 | 苏稽枢纽 柏杨坝枢纽 五通桥枢纽 沙湾枢纽 高新区枢纽 大佛景区枢纽 乐山机场枢纽 乐山站枢纽 | 牟子枢纽 安谷枢纽 罗汉枢纽 体育中心枢纽 棉竹枢纽 通江枢纽 肖坝枢纽 | 场站围墙外侧1米范围内 |
|  | 4a类航道 | 大渡河沙湾至市中区段 岷江上段（彭山至乐山段） 岷江下段（乐山至宜宾段） | 与1类区相邻时，4a类功能区边界距离为路肩处外延50米；与2类区相邻时，4a类功能区边界距离为路肩处外延35米，与3类区相邻时，4a类功能区边界距离为路肩处外延20米 |
|  | 4a类港口 | 嘉州港区 | 沙湾港区 | 五通桥港区 | 场站围墙外侧1米范围内 |
|  | 4b类路线 | 成绵乐城际客运专线铁路 成贵铁路 雅眉乐自城际铁路 连乐铁路 | 货运支线铁路 成昆铁路 成昆铁路新线 乐马铁路 | 与1类区相邻时，4a类功能区边界距离为路肩处外延50米；与2类区相邻时，4a类功能区边界距离为路肩处外延35米，与3类区相邻时，4a类功能区边界距离为路肩处外延20米 |
|  | 4b类场站 | 乐山站 乐山南站 沙湾站 | 乐山港站 太平站 桥沟站 | 场站围墙外侧1米范围内 |
| 其他区域 | 参照1类功能区标准执行 | 未划分功能区的区域 |

对乐山市4类功能区作以下规定，如表3所示：

表3  交通干线相邻区域4类功能区距离

| 道路类型 | 划分距离（m） | 相邻功能区类型 |
| --- | --- | --- |
| 高速公路、国省干道、铁路、城市快速路、主干路、次干路 | 50 | 1类区 |
|  | 35 | 2类区 |
|  | 20 | 3类区 |

*铁路交通干线边界线外区域划为4b类声环境功能区域，其余均为4a类。

*对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分，划为4b类声环境功能区。

*当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域划分为4a类声环境功能区。

五、 声环境功能区噪声控制措施

（一）从强度上对噪声加以控制

主要对产生噪声的生产工具、交通工具等采取控制措施，对其发出的噪声值提出限制性要求，作为产品生产的质量指标之一，从源头上加以控制。另外，对生产边界的噪声强度提出控制性要求，要求噪声强度必须控制在一定范围内，要求企业采取密闭、隔声等措施减小噪声强度、降低或消除噪声对周围环境的污染。

（二）从操作时间上对噪声加以控制

主要要求生产企业在人们生活、学习、休息的敏感时段停止生产或调整发出噪声的生产操作时间，避开对环境影响的敏感时段，从而减轻或消除对周围环境的污染。

（三）从空间地域上对噪声加以控制

使噪声源与被影响的对象或区域间隔一定的空间，使其噪声通过空间传递逐步衰减而不对可能影响的区域造成不良影响。

（四）从生产操作方式上对噪声加以控制

主要是对产生噪声的企业或单位，在使用生产工具、生产操作方式、生产活动的范围方面提出控制性要求，使噪声的产生降低到最低程度，从而减轻或消除对周围环境的影响。

六、声环境管理要求

（一） 1类2类声环境功能区噪声控制

在居民稠密区、文教区、商业区等一切非工业区范围内，不准新建、扩建、改建噪声、振动超过标准的企业。禁止在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。工艺要求连续作业或因交通限制确需在夜间进行产生环境噪声污染的作业时，须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。向环境排放工业噪声和建筑施工噪声的，应当符合相关噪声排放标准。

禁止在商业经营活动中使用高音喇叭或采取其他发出高噪声的方法招揽顾客。商业经营活动中使用固定或流动设备如空调器、冷却塔、抽风机、发电机、水泵、空压机、音响等可能产生环境噪声污染的设备、设施的，其噪声不超过相应区域的环境噪声标准。在噪声敏感建筑物集中区域和市区街道、广场、公园等公共场所，禁止使用高音喇叭或其他发出高噪声的音响器械。文化娱乐活动场所，应采取有效的噪声防治措施，使周围地区的环境噪声符合相应区域的环境噪声标准。

在居民区、大型公园和公共场所不得进行产生环境噪声干扰他人休息、学习和工作的活动。在住宅楼禁止夜间进行产生环境噪声污染的室内装修活动。进行室内装修时，应采取有效措施，减轻或避免环境噪声污染。

（二）3类声环境功能区噪声控制

向周围生活环境排放工业噪声，应当符合国家规定的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

（三）4类声环境功能区噪声控制

建立健全控制噪声的管理制度，行驶的机动车辆，必须保持技术性能良好，无刹车尖叫声；必须安装完整有效的排气消声器，行车噪声要符合国家规定的机动车允许噪声标准。规划并设置禁鸣区，禁鸣区内禁止行驶的各种机动车辆鸣喇叭；设置禁行区，限制大型、中型车辆通过。

（四）加强环境噪声监管

工业企业噪声的监管。要求企业采用低噪声设备，合理布局高噪声企业和企业内高噪声设备并通过安装隔声罩、隔声间、安装减震装置等措施降低噪声源的污染，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求，严格控制新建、改扩建项目环境噪声的污染，从源头抓起，严格执行环保“三同时”管理制度，合理布置噪声污染源，减少对周边环境的污染，强化企业噪声监管。

道路交通噪声的监管。乐山市城市道路密集，机动车保有量多，城市区域道路负荷过大，尤其上下班、上下学、节假日高峰期，车辆拥堵现象严重。禁止大型或重型车辆、拖拉机等驶入城区，限制过境车辆、运输车、轮式专用机械进入城区；警车、消防车、救护车、工程抢险车等特种车安装的报警器，按规范要求启用；加快实施总规划建设道路的步伐，合理控制车辆增速，使道路建设与机动车增速相适应，干道种植高大乔木或设置噪声屏障。

建筑施工噪声的监管。对于快速的城市发展，建筑施工现场应采取有效的噪声防治措施，使场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；合理安排施工时间、强度和施工方法，在市区噪声敏感建筑物集中区内，禁止进行夜间施工作业；中午和晚上严禁使用噪声大的施工机械设备；严格规定建筑装修工程，做到文明施工，最大限度减少噪声排放。

社会生活噪声的监管。严格文化娱乐场所及商业场所的噪声排放，重点整治餐饮、娱乐业、夜市、住宅装修等社会噪声。满足《社会生活环境声排放标准》（GB22337-2008）对特殊时段限制高噪音设备的使用，对社会生活噪声扰民严重的歌舞厅和饮食服务业严格达标，严格限定文化娱乐场所的营业时间、播放时间、场所，促进社会生活噪声治理的开展。禁止燃放烟花爆竹，提高居民噪声污染意识，公共场合不大声喧哗。

（五） 加大噪声整治力度

定期开展城市区域建成区的噪声污染专项整治工作，住建、城管、交通、公安、生态环境等相关部门联合执法，加大对城市建成区噪声污染的综合整治力度，对整治中发现问题的单位进行罚款、停产整顿、限期整改等方式办法，杜绝噪声扰民。

七、区划说明

本区划自乐山市人民政府批准发布之日起执行，原《乐山市中心城区环境噪声标准适用区域划分暂行规定》废止。

八、附图

乐山市声环境功能区划图